## Slide 1
CONSIGNES :
Sur chaque diapositive, il y 4 propositions de réponses.
Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par diapositive
Vous devez entourer la(les) bonne(s) réponse(s) sur la grille papier qui vous est fournie.
Remerciements à l’INRS pour la quasi totalité des photos illustrant ces diapositives
Olympiades
Santé Sécurité

## Slide 2
Aide à domicile
1
A – Ce travail ne présente pas de risque particulier
B – Ce travail génère du stress.
C – Un(e) aide à domicile peut avoir plusieurs employeurs.
D – Un(e) aide à domicile peut être exposé(e) à un risque d’infection.
Contexte

## Slide 3
Engin de chantier
2
A – Tous les ouvriers des Travaux Publics peuvent conduire ces engins.
B – Il faut être titulaire d’un certificat de conduite à la sécurité (CACES) pour conduire un engin de ce type.
C – Il faut être titulaire d’un permis poids lourds pour conduire un engin de ce type.
D – Un engin de ce type est soumis à la procédure d’ «autocertification CE ».
Contexte

## Slide 4
Chantier de bâtiment.
Second œuvre.
3
A – L’ouvrier doit porter un casque de chantier.
B – L’ouvrier ne risque rien tant qu’il reste à l’extérieur du bâtiment.
C – Le port de vêtements de travail (pantalon et veste) est obligatoire sur les chantiers.
D – Lors de la construction d’un bâtiment il est demandé d’avoir des zones de stockage.
Contexte

## Slide 5
Conduite des chariots automoteurs à conducteur porté (CACP).
4
A – Les fourches du chariot devraient être positionnées à 15 centimètres du sol pendant les déplacements.
B – Il n’y a pas de recommandation spécifique quant à la hauteur des fourches.
C – Tous les opérateurs de l’entreprise peuvent conduire un engin de ce type si ils sont titulaires d’un permis B.
D – Le cariste doit avoir suivi une formation de type Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES)
Contexte

## Slide 6
Mise en charge d’un chariot automoteur électrique.
5
A – L’opérateur doit être titulaire d’une habilitation électrique pour réaliser ce travail.
B – Il y a un risque d’explosion lors de cette opération.
C – Une salle de charge de chariots automoteurs électriques doit être équipée d’un système de ventilation.
D – Les chariots automoteurs doivent être vérifiés régulièrement.
Contexte

## Slide 7
Préparation de commande dans un entrepôt.
6
A – L’opérateur risque de souffrir d’un trouble musculo-squelettique (TMS) si il travaille fréquemment dans cette position.
B – Le port de chaussures de sécurité peut être rendu obligatoire dans une entreprise.
C – Les allées de circulation pour chariots doivent obligatoirement être à sens unique.
D – Les allées de circulation doivent être maintenues dégagées de tout stockage.
Contexte

## Slide 8
Chantier de bâtiment
Gros œuvre.
7
A – L’ouvrier situé sur l’escabeau risque une chute de hauteur.
B – La réglementation interdit de travailler en short.
C – Cette équipe d’ouvrier réalise toujours le même travail. Ils n’ont pas besoin de recevoir une formation spécifique au chantier.
D – Un casque de chantier a une date limite d’utilisation.
Contexte

## Slide 9
Intervention d’une entreprise extérieure.
8
A – L’ouvrier travaillant sur l’échafaudage vert est protégé contre les chutes de hauteur.
B – L’ouvrier sur l’échafaudage devrait s’accrocher au garde corps pour avoir une meilleure stabilité.
C – Les utilisateurs d’échafaudages doivent avoir suivi une formation spécifique.
D – L’ouvrier situé sur l’échafaudage aurait dû utiliser un escabeau pour réaliser son travail.
Contexte

## Slide 10
Circulation dans un bureau.
Présence de câbles électriques au sol.
9
A – Il existe un risque de chute de plain-pied.
B – La personne a l’habitude de la présence de ces câbles et ne risque donc rien.
C – Le port de chaussures à talons hauts est interdit en entreprise.
D – Les installations électriques d’une entreprise doivent être vérifiées régulièrement.
Contexte

## Slide 11
Installation électrique.
10
A – Ce dispositif permet de vérifier la présence de courant dans l’installation.
B – Ce dispositif empêche la mise sous tension accidentelle d’une partie de l’installation.
C – Les installations électriques d’une entreprise doivent être vérifiées par un organisme agréé ou un technicien qualifié.
D – Étant donné le type de matériel électrique contenu dans cette armoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit équipée d’une porte fermant à clef.
Contexte

## Slide 12
Chantier de bâtiment.
Présence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre sur le chantier.
11
A – Ces personnes ne doivent pas porter de casque de chantier. Elles sont protégées par le filet de sécurité tendu au dessus d’elles.
B – Ces personnes doivent porter un casque de chantier.
C – Un casque rouge est réservé au maître d’ouvrage.
D – Un maître d’ouvrage doit désigner un coordonnateur de sécurité sur un chantier où doivent travailler plusieurs entreprises.
Contexte

## Slide 13
Équipements de protection individuelle.
12
A – Le niveau sonore à risque est fixé réglementairement à 80 dBA.
B – Le niveau sonore à risque est fixé réglementairement à 90 dBA.
C – Si 2 machines générant chacune 80 dBA sont placées côte à côte. Le niveau sonore sera de 160 dBA.
D – Si 2 machines générant chacune 80 dBA sont placées côte à côte. Le niveau sonore sera de 83 dBA.
Contexte

## Slide 14
Zone de chargement et déchargement de camion dans une entreprise.
13
A – Le camion devrait être stationné dans la zone délimitée par le cadre blanc peint au sol.
B – Réglementairement, le cadre peint au sol devrait être de couleur jaune.
C – Les entreprises accueillant des transporteurs doivent mettre en place des protocoles d’accueil de ces transporteurs.
D – Seules les entreprises de plus de 100 salariés doivent mettre en place ces protocoles.
Contexte

## Slide 15
Manutentions.
Déchargement d’une palette.
14
A – L’opérateur n’encourt pas de risque particulier du fait que les cartons pèsent moins de 25 kg
B – L’opérateur risque un lumbago.
C – Une bonne habitude évite tout risque.
D – L’opérateur devrait porter une veste à manches longues pour réaliser ce travail.
Contexte

## Slide 16
Aide à domicile.
Nettoyage d’une salle de bain.
15
A – Le port d’un masque respiratoire est obligatoire pour réaliser ces travaux.
B – L’aide à domicile travaille dans une position inconfortable.
C – C’est le client qui fournit les produits de nettoyage.
D – Il est obligatoire d’utiliser de l’eau de javel pour nettoyer une salle de bains.
Contexte

## Slide 17
Industrie du bois.
Nettoyage des vêtements à l’aide d’une soufflette en fin de poste.
16
A – Si l’ouvrier ferme bien les yeux il n’y a pas de risque particulier.
B – L’ouvrier risque un accident.
C – Les poussières de bois qui se dégagent lors de cette opération sont dangereuses pour la santé.
D – La veste de l’opérateur devrait obligatoirement être de couleur bleue.
Contexte

## Slide 18
Conduite d’une nacelle élévatrice lors d’une intervention sur un luminaire.
17
A – La rue devrait être interdite à la circulation pendant ces travaux.
B – La présence d’un opérateur situé au sol est obligatoire lors de l’utilisation d’un engin de ce type.
C – Il faut être titulaire d’un certificat de conduite à la sécurité pour manœuvrer une nacelle de ce type.
D – Si les feux de détresse du camion porte-engin sont allumés, il est inutile de mettre des cônes de signalisation.
Contexte

## Slide 19
Peinture par pulvérisation.
Utilisation d’une peinture avec solvant pétrolier.
18
A – Le peintre risque une maladie professionnelle de l’épaule si il réalise régulièrement ce type de travail.
B – Le peintre porte tous ses équipements de protection individuelle. Il ne risque rien.
C – Une cabine de peinture par pulvérisation doit être munie d’une système efficace de ventilation
D – Le pistolet de peinture doit être relié électriquement à la terre.
Contexte

## Slide 20
Mécanique générale.
Usinage sur un tour parallèle.
Projections d’huile de coupe.
19
A – L’huile de coupe peut provoquer une maladie professionnelle de la peau.
B – L’huile de coupe, étant diluée dans de l’eau, ne génère pas de risque.
C – Une pièce lisse en rotation peut entraîner les vêtements de l’opérateur.
D – Il faut être habilité pour travailler sur un tour parallèle.
Contexte

## Slide 21
Soudage.
L’opérateur est monté sur la structure pour réaliser la soudure.
20
A – Le soudeur risque une chute.
B – Le soudeur risque de déformer la pièce sur laquelle il est monté.
C – Les fumées émises lors du soudage présentent des risques pour la santé de l ’opérateur.
D – Une bonne ventilation générale est suffisante pour éviter tout risque pour la santé de l’opérateur.
Contexte

## Slide 22
Déplacement professionnel.
Utilisation d’un téléphone portable en conduisant.
21
A – L’usage d’un téléphone portable en conduisant n’est autorisé que pour les appels professionnels.
B – L’usage d’un téléphone portable en conduisant est interdit.
C – Le conducteur risque un retrait de 2 points sur son permis de conduire.
D – Le conducteur risque une amende forfaitaire de 90 €.
Contexte

## Slide 23
Poste d’encaissement dans un hypermarché.
Le pack de bouteilles d’eau pèse 9 kg.
22
A – Il n’y a pas de recommandation particulière concernant la manutention de ce pack d’eau du fait qu’il pèse moins de 12,5 kg.
B – Le pack d’eau devrait être laissé dans le chariot pour passer en caisse.
C – Il existe un risque de trouble musculo-squelettique des membres supérieurs lors de l’exercice de cette profession.
D – Le stress généré par cette profession accroît le risque de trouble musculo- squelettique des membres supérieurs
Contexte

## Slide 24
Bâtiment et Travaux Publics.
Statistiques relatives aux accidents de chute de hauteur avec arrêt.
Le plus grand nombre d’accidents de ce type est dû :
23
A – Aux chutes lors de travaux sur toiture.
B – Aux chutes lors de l’utilisation d’un échafaudage.
C – Aux chutes lors de l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau.
D – Aux chutes dans des tranchées de travaux publics.
Contexte

## Slide 25
Déplacement professionnel.
Conduite d’un véhicule utilitaire léger (moins de 3,5 tonnes).
24
A – Il faut être titulaire d’un permis poids-lourd pour conduire un véhicule de ce type.
B – Il faut être titulaire d’un permis B pour conduire un véhicule de ce type.
C – Un dépassement de la charge utile de plus de 5 % peut entraîner l’immobilisation du véhicule.
D – La notion de « moins de 3,5 tonnes » s’applique au poids de la charge transportée.
Contexte

## Slide 26
Signalisation en entreprise.
25
A – Ce panneau signifie qu’il y a obligation de faire demi-tour.
B – Ce panneau avertit de la présence d’un champ magnétique important.
C – Un panneau triangulaire à fond jaune est un panneau d’avertissement.
D – Un panneau triangulaire à fond jaune est un panneau d’obligation
Contexte

## Slide 27
Restauration rapide.
Statistiques.
Dans cette profession le plus grand nombre d’accidents avec arrêt est dû :
26
A – Aux coupures.
B – Aux manutentions manuelles.
C – Aux chutes de plain-pieds.
D – Aux brûlures causées par les friteuses et les grills.
Contexte

## Slide 28
Mécanique automobile.
Utilisation d’un pont élévateur de voiture à deux colonnes.
27
A – L’opérateur doit exercer un appui maintenu sur la commande tout le temps de la descente.
B – Il faut un second opérateur pour manœuvrer ce pont élévateur en toute sécurité.
C – Un pont élévateur de voiture doit être vérifié tous les 2 ans.
D – Un pont élévateur de voiture doit être vérifié tous les 6 mois.
Contexte

## Slide 29
Fiche de poste.
28
A – Les fiches de postes doivent être stockées dans le bureau du chef d’atelier.
B – Une fiche de poste reprend les consignes de sécurité au poste de travail.
C – La fiche de poste donnée à un nouvel opérateur suffit à assurer sa formation à la sécurité.
D – Une fiche de poste fait partie de la formation à la sécurité au poste de travail.
Contexte

## Slide 30
Étiquetage des produits chimiques.
29
A – Cet étiquetage signifie que le produit est inflammable.
B – Cet étiquetage signifie que ce produit est un comburant.
C – Quand on prélève une quantité de ce produit dans un plus petit contenant, il faut étiqueter ce nouveau contenant.
D – Quand on prélève une quantité de ce produit dans un plus petit contenant, il suffit de noter au feutre indélébile le nom du produit prélevé.
Contexte

## Slide 31
Formation à la sécurité des nouveaux embauchés.
30
A – Il y a obligation de formation à la sécurité au poste de travail pour les nouveaux embauchés.
B – Si le nouvel embauché est titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique, il n’y a pas d’obligation de formation à la sécurité au poste de travail.
C – Un « parrainage » est suffisant comme formation à la sécurité.
D – Si le nouvel embauché est titulaire d’un diplôme d’au moins Bac+2, il n’est pas obligatoire de le former à la sécurité au poste de travail.
Contexte

## Slide 32
Travail répétitif.
Cette opératrice tient fermement l’objet (poids inférieur à 1 kg) avec sa main droite, et ce, plusieurs dizaines de fois par jour.
31
A – Cette opératrice risque un trouble musculo-squelettique.
B – Du fait du poids inférieur à 1 kg, l’opératrice ne risque rien.
C – Les troubles musculo-squelettiques arrivent en première position en nombre de déclarations de maladies professionnelles.
D – Les troubles musculo-squelettiques arrivent en seconde position en nombre de déclarations de maladies professionnelles après les surdités professionnelles.
Contexte

## Slide 33
Travaux publics.
Utilisation d’un brise-béton pneumatique (marteau piqueur)
32
A – Cet ouvrier ne risque rien, il porte des bottes de sécurité.
B – Cet ouvrier risque les lésions des membres supérieurs.
C – Il existe des brise-bétons équipés de dispositifs anti-bruit.
D – Il existe des brise-bétons équipés de dispositifs anti-vibrations.
Contexte

## Slide 34
Mécanique générale.
Usinage au tour parallèle.
33
A – Le protecteur jaune sert, entre autre, à limiter les projections d’huile de coupe.
B – L’ouvrier devrait retirer le protecteur jaune afin de mieux voir la pièce qu’il usine.
C – L’ouvrier doit obligatoirement porter une veste à manches longues.
D – L’ouvrier doit obligatoirement porter des lunettes de protection.
Contexte

## Slide 35
Consignes de sécurité.
Hiérarchisation des mesures de prévention.
34
A – Si, comme sur la photo, les consignes de sécurité sont clairement visibles, elles suffisent à assurer la sécurité des opérateurs.
B – Les consignes de sécurité viennent en complément de la formation à la sécurité au poste de travail.
C – Une protection collective est plus efficace que des consignes de sécurité.
D – Une protection collective est plus efficace que des équipements de protection individuelle.
Contexte

## Slide 36
Centres d’appels téléphoniques.
35
A – Il n’y pas de risque particulier du fait qu’il s’agit d’un travail de bureau.
B – Ce travail génère un stress important.
C – De part la nature de ce travail, l’employeur n’a pas l’obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels.
D – Le niveau sonore ambiant peut provoquer des surdités professionnelles.
Contexte

## Slide 37
Industrie du bois.
Utilisation d’un outillage portatif générant de la poussière de bois.
36
A – Le bois étant un matériau naturel, il n’y a pas de risque particulier.
B – Les poussières de bois peuvent provoquer des maladies graves.
C – Dans certaines conditions, les poussières de bois sont explosives.
D – Le port d’un masque anti-poussières suffirait à éviter tous risques pour l’opérateur.
Contexte

## Slide 38
Mécanique automobile
37
A – Cet opérateur relie le pot d’échappement à un système d’aspiration.
B – Cet opérateur fait le plein en gaz GPL d’un véhicule.
C – Les gaz d’échappement contiennent des produits toxiques ou nocifs.
D – Les plaquettes de freins montées sur les véhicules neufs contiennent de l’amiante.
Contexte

## Slide 39
Industrie alimentaire.
Manutentions manuelles.
Machines.
38
A – L’opératrice chargeant la palette est trop grande pour faire cette activité.
B – La palette devrait être placée plus haut pour limiter le risque de lumbago.
C – Les machines utilisées dans l’industrie agro-alimentaire font l’objet d’une procédure d’autocertification de la part du fabricant.
D – Les machines utilisées dans l’industrie agro-alimentaire doivent correspondre à des normes de fabrication spéciales.
Contexte

## Slide 40
Pressing.
39
A – Les produits utilisés dans les pressings peuvent provoquer des maladies professionnelles.
B – Il faut obligatoirement porter des gants pour travailler dans un pressing.
C – Le repassage des vêtements peut provoquer des troubles musculo-squelettiques.
D – Le temps de séchage des machines utilisées pour le nettoyage à sec peut être réglé par les opératrices.
Contexte

## Slide 41
La réglementation impose une hiérarchisation dans les mesures de prévention.
Dans quel ordre faut-il ranger ces dessins pour répondre à cette obligation ?
40
A – 2 – 4 – 3 – 1
B – 1 – 2 – 4 – 3
C – 1 – 2 – 3 – 4
D – 2 – 3 – 4 – 1
Contexte

## Slide 42
Question subsidiaire 1
En 2008, selon les chiffres de la Sécurité Sociale, combien y a-t-il eu de maladies professionnelles mortelles ?
Question subsidiaire 2
En 2008, selon les chiffres de la Sécurité Sociale, combien y a-t-il eu d’accidents mortels dans les activités du bâtiment ?
Olympiades
Santé Sécurité